## Slide 1: Portas Lógicas
Logic Gates
www.ticmania.net

## Slide 2: Index
Porta Lógica - Logic Gate AND ou E ou *
Desafio 1 – AND com 3 entradas A B C
Porta Lógica - Logic Gate OR ou OU ou +
Desafio 2 – OR com 3 entradas A B C
Desafio 3 – Conjugar (AND e NOT) (OR e NOT)
Famílias lógicas TTL e CMOS
Porta NOT ou INVERTER (inversor)
Porta Lógica - Logic Gate NAND (Não E)
Desafio 4 – Inverter porta AND
Portas Lógica - Logic Gate NOR (Não OU)
Desafio 5 – Inverter a porta OR
www.ticmania.net

## Slide 3: Variável
Do latim variabĭlis, uma variável é aquilo que varia ou pode variável é um símbolo que representa um elemento não especificado de um determinvariar. Trata-se de algo instável, inconstante e sujeito a alterações. Por outras palavras, uma ado conjunto. Este conjunto é denominado conjunto universal da variável ou universo da variável, e cada elemento do conjunto é um valor da variável.
Por exemplo: x é uma variável do universo {2, 4, 6, 8}. Como tal, a variável x pode ter qualquer um desses valores, ou seja, pode ser substituída por qualquer número par menor que 9.

## Slide 4: Porta Lógica - Logic Gate AND ou E ou *
A operação AND funciona da mesma forma que a multiplicação, ou seja, a saída só será 1 quando todas as entradas forem 1.
22=4 Base 2(binário), elevado a 2 (nº de entradas) |  | 
Entradas |  | Saídas
A | B | S
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
Experimenta no logisim 2^2=4
Diagrama temporal
Circuito elétrico (A lâmpada só liga quando os dois interruptores estiverem ligados)
Circuito no Logisim
S=A.B
Expressão Aritmética
www.ticmania.net

## Slide 5: Porta Lógica - Logic Gate AND ou E ou *
Entradas |  |  | Saída
A | B | C | S
Desafio 1 – AND com 3 entradas A B C
a) Calcular o nº de saídas possíveis
b) Desenhar o circuito no logisim
c) Desenhar o diagrama temporal
d) Desenhar o circuito elétrico equivalente
e) Preencher a tabela de verdade
f) Conclusão
www.ticmania.net

## Slide 6: Porta Lógica - Logic Gate OR ou OU ou +
A operação OR funciona da mesma forma que a soma, ou seja, a saída será 1 quando uma das entradas for 1.
22=4 Base 2(binário), elevado a 2 (nº de entradas) |  | 
Entradas |  | Saídas
A | B | S
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
Circuito elétrico (A lâmpada liga quando um dos interruptores estiver ligado)
Diagrama temporal
Circuito no Logisim
S=A+B
Expressão Aritmética
www.ticmania.net

## Slide 7: Porta Lógica - Logic Gate OR ou OU ou +
Entradas |  |  | Saída
A | B | C | S
Desafio 2 – OR com 3 entradas A B C
a) Calcular o nº de saídas possíveis
b) Desenhar o circuito no logisim
c) Desenhar o diagrama temporal
d) Desenhar o circuito elétrico equivalente
e) Preencher a tabela de verdade
f) Conclusão
www.ticmania.net

## Slide 8: Famílias lógicas TTL e CMOS
Circuito integrado - Tecnologia TTL (Transístor transístor logic)
São constituídos por transístores bipolares
Alimentado entre 0 e 5 v
74xx (7408 porta logica AND)
- 7408 Quad 2-Input AND Gates – (Quad tem 4 portas logicas dentro)
- Data sheet http://www.fecegypt.com/uploads/dataSheet/1481209249_7408-datasheet.pdf
Circuito integrado - Tecnologia CMOS (complementary metal-oxide-semiconductor)
Alimentado entre 0 e 5, 10 ou 15v
40xx (4081 porta logica AND)
Data sheet https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/HEF4081B.pdf
www.ticmania.net

## Slide 9
Porta NOT ou INVERTER (inversor)
A operação NOT faz a operação de negação ou inversão. Qualquer que seja a entrada a saída será o contrário.
21=2 Base 2(binário), elevado a 1 (nº de entradas) | 
Entrada | Saída
A | S
0 | 1
1 | 0
S=
Expressão Aritmética
Diagrama temporal
www.ticmania.net

## Slide 10: Desafio 3 – Conjugar (AND e NOT) (OR e NOT)
Verificar as hipóteses de conjugar as portas AND e NOT.
  Desenvolver as tabelas de verdade para cada uma das hipóteses possíveis A.B ou .B ou A. ou
          Desenhar os circuitos no logisim
Verificar as hipóteses de conjugar as portas OR e NOT
  Desenvolver as tabelas de verdade para cada uma das hipóteses possíveis A+B ou B ou A+ ou
    Desenhar os circuitos no logisim
www.ticmania.net

## Slide 11: Desafio 4
22=4 Base 2(binário), elevado a 2 (nº de entradas) |  |  | 
Entradas |  |  | Saída
A | B | A.B | 
0 | 0 |  | 
0 | 1 |  | 
1 | 0 |  | 
1 | 1 |  | 
22=4 Base 2(binário), elevado a 2 (nº de entradas) |  |  | 
Entradas |  |  | Saída
A | B | A.B | 
0 | 0 |  | 
0 | 1 |  | 
1 | 0 |  | 
1 | 1 |  | 
Desafio 4 – Inverter porta AND
Com recurso ao desafio 3
a) Inverter a porta AND
b) Desenhar o circuito no logisim
c) Desenhar o diagrama temporal
e) Preencher a tabela de verdade
f) Conclusão
www.ticmania.net

## Slide 12: Porta Lógica - Logic Gate NAND (Não E)
S=
Expressão Aritmética
Diagrama temporal
22=4 Base 2(binário), elevado a 2 (nº de entradas) |  |  | 
Entradas |  |  | Saída
A | B | A.B | 
0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
22=4 Base 2(binário), elevado a 2 (nº de entradas) |  |  | 
Entradas |  |  | Saída
A | B | A.B | 
0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
www.ticmania.net

## Slide 13: Desafio 5
Desafio 5 – Inverter a porta OR
Com recurso ao desafio 3
a) Inverter a porta OR
b) Desenhar o circuito no logisim
c) Desenhar o diagrama temporal
e) Preencher a tabela de verdade
f) Conclusão
22=4 Base 2(binário), elevado a 2 (nº de entradas) |  |  | 
Entradas |  |  | Saída
A | B | A+B | 
0 | 0 |  | 
0 | 1 |  | 
1 | 0 |  | 
1 | 1 |  | 
22=4 Base 2(binário), elevado a 2 (nº de entradas) |  |  | 
Entradas |  |  | Saída
A | B | A+B | 
0 | 0 |  | 
0 | 1 |  | 
1 | 0 |  | 
1 | 1 |  | 
www.ticmania.net

## Slide 14
Portas Lógica - Logic Gate NOR (Não OU)
www.ticmania.net
22=4 Base 2(binário), elevado a 2 (nº de entradas) |  |  | 
Entradas |  |  | Saída
A | B | A+B | 
0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0
22=4 Base 2(binário), elevado a 2 (nº de entradas) |  |  | 
Entradas |  |  | Saída
A | B | A+B | 
0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0
Diagrama temporal
s
S=
Expressão Aritmética