## Slide 1: Circuitos Sequenciais
www.ticmania.net
Flip-Flop JK e Flip-Flop JK Master Slave
www.ticmania.net

## Slide 2: FlipFlop JK
É uma evolução Flip-Flop rs – que este FF elimina a condição proibida
J liga (= ao S do ff rs)
K desliga (= ao R do ff rs)
Entradas |  |  | Saídas |  | Estado
CLK | J | K | Q | Q’ | 
0 | x | x | Qa | Qa’ | Mem.
1 | 0 | 0 | Qa | Qa’ | Mem.
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Reset
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Set
1 | 1 | 1 | Qa’ | Qa | Inversão toggle
Características:
- É sempre síncrono;
- Quando J=1 e K=1 o Q e Q’ sofrem uma oscilação contínua
1 de 2
O FF-JK é em tudo semelhante ao FL-RS, a diferença está no estado proibido que passa a ser inversão.
www.ticmania.net

## Slide 3: Diagrama temporal FlipFlop JK
J
Q
CLK
K
JK
2 de 2
www.ticmania.net

## Slide 4
Flip-Flop JK Master Slave
Funciona na transição do sinal
Quando J=1 e K=1 o Q e Q’ NÃO sofrem uma oscilação, uma vez que a transição é muito rápida.
1 de 5
Principal vantagem acaba com a oscilação nas saídas quando J e K são 1
FF JK MS está em memorização quando o clock está em 0 ou em 1, e é ativado quando há mudança de sinal (de 0 para 1 ou de 1 para 0)
Características
Só provoca alteração na saída, quando:
Existe uma Transição de subida ou transição positiva
ou
Existe uma transição de descida ou transição negativa
J
Q
CLK
K
JKms
J
Q
CLK
K
JKms
www.ticmania.net

## Slide 5
Flip-Flop JK Master Slave
Entradas |  |  | Saídas |  | Estado
CLK | J | K | Q | Q’ | 
0/1 | x | x | Qa | Qa’ | Mem.
˄ | 0 | 0 | Qa | Qa’ | Mem.
˄ | 0 | 1 | 0 | 1 | Reset
˄ | 1 | 0 | 1 | 0 | Set
˄ | 1 | 1 | Qa’ | Qa | Inversão toggle
J
Q
CLK
K
JKms
J
Q
CLK
K
JKms
2 de 5
Transição de subida ou transição positiva
Transição de descida ou transição negativa
Só altera a saída quando há uma Transição de subida ou transição positiva
Só altera a saída quando há uma Transição de descida ou transição negativa
Funcionamento
www.ticmania.net

## Slide 6
3 de 5
Diagrama temporal
www.ticmania.net
Flip-Flop JK Master Slave
Transição positiva
Transição negativa

## Slide 7
Problemas do FFjkms constituído por FF rs
4 de 5
Circuito lógico
www.ticmania.net

## Slide 8: Problemas do FFjkms constituído por FF rs
5 de 5
Provocar o problema
Passo 1- Se J=0; K=1; CLK=1 (Neste momento o MESTRE tem o valor de K=1)
Passo 2- De seguida, K=0 (O MESTRE continua com o valor de K=1)
Passo 3- CLK=0 (O resultado deveria ser MEMÓRIA, uma vez que, J=0 e K=0, no entanto o resultado é Q´ porque foi esse o valor inserido no mestre no passo 1)
www.ticmania.net

## Slide 9: Resumo
É uma evolução Flip-Flop rs – que este FF elimina a condição proibida
Características:
- É sempre síncrono;
- Quando J=1 e K=1 o Q e Q’ sofrem uma oscilação contínua
Só provoca alteração na saída, quando:
Existe uma Transição de subida ou transição positiva
ou
Existe uma transição de descida ou transição negativa
Funciona no estado do clk, 0 ou 1
Funciona na transição do clk,
de 1 para 0
ou
de 0 para 1
www.ticmania.net

## Slide 10: Resolução do FFjkms constituído por FF rs
Entradas |  |  |  | Saídas |  | 
Posição | J | K | Qa | s | r | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | J e K estão em 0, ou seja em estado de memória. Por isso S e R vão depender da memória, ou seja de Qa
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Neste grupo não há recurso à memória, uma vez que, não existe em nenhum dos casos
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | J e K estão em 1, ou seja em estado de TROCA. Por isso S e R vão depender da memória, ou seja o contrário de Qa
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
Tabela de verdade
www.ticmania.net
1 de 4

## Slide 11: Resolução do FFjkms constituído por FF rs
 |  | 00 |  | 01 |  | 11 |  | 10 | 
 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2
J | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 6
 |  | 00 |  | 01 |  | 11 |  | 10 | 
 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2
J | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 6
Entradas |  |  |  | Saídas | 
Posição | J | K | Qa | s | r
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
S=K’Qa+JQa’
R=S’
www.ticmania.net
2 de 4
Na tabela podemos ver que o R é sempre o oposto do S
Mapa de Karnaugh para a saída s

## Slide 12: Resolução do FFjkms constituído por FF rs
3 de 4
Entradas |  |  |  | Saídas |  | Estado
 | J | K | Qa | s | r | 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
K’. Qa | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
J. Qa’ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
K’. Qa | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
J. Qa’ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
S= K’. Qa + J. Qa’
R= S’
FF na borda de descida
www.ticmania.net
Outra forma de resolver a tabela

## Slide 13: Resolução do FFjkms constituído por FF rs
4 de 4
www.ticmania.net
Só provoca alteração na saída, quando:
Existe uma transição de descida ou transição negativa
Só provoca alteração na saída, quando:
Existe uma Transição de subida ou transição positiva

## Slide 14: Flip Flop JK Master Slave com Clear e Preset
Entradas |  |  |  |  | Saídas |  | Estado
CLK | J | K | PR | CLR | Q | Q’ | 
x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | Erro
x | x | x | 1 | 0 | 1 | 0 | Set
x | x | x | 0 | 1 | 0 | 1 | Reset
0/1 | x | x | 0 | 0 | Qa | Qa’ | Mem.
˄ | 0 | 0 | 0 | 0 | Qa | Qa’ | Mem.
˄ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Reset
˄ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Set
˄ | 1 | 1 | 0 | 0 | Qa’ | Qa | Inversão toggle
Clear = CLR faz RESET ao circuito
Preset = PR faz SET ao circuito
PR | CLR | Q
1 | 1 | ERRO
1 | 0 | 1
0 | 1 | 0
0 | 0 | Depende do funcionamento normal do circuito JK
Simplificação da tabela de verdade
As entradas PR e CLR são assíncronas, uma vez que, não dependem do CLK
Clear
Preset
www.ticmania.net

## Slide 15: Flip Flop JK Master Slave com Clear e Preset
Entradas |  |  |  |  | Saídas |  | Estado
CLK | J | K | PR’ | CLR’ | Q | Q’ | 
x | x | x | 0 | 0 | 1 | 1 | Erro
x | x | x | 0 | 1 | 1 | 0 | Set
x | x | x | 1 | 0 | 0 | 1 | Reset
0/1 | x | x | 1 | 1 | Qa | Qa’ | Mem.
˄ | 0 | 0 | 1 | 1 | Qa | Qa’ | Mem.
˄ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Reset
˄ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Set
˄ | 1 | 1 | 1 | 1 | Qa’ | Qa | Inversão toggle
Clear = CLR faz RESET ao circuito
Preset = PR faz SET ao circuito
PR’ | CLR’ | Q
0 | 0 | ERRO
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 1 | Depende do funcionamento normal do circuito JK
Simplificação da tabela de verdade
Neste caso:
Desabilito em 1
Habilito em 0
As entradas PR e CLR são assíncronas, uma vez que, não dependem do CLK
1 de 2
www.ticmania.net

## Slide 16: Diagrama Temporal
2 de 2
Flip Flop JK Master Slave com Clear e Preset
www.ticmania.net
Processo:
1. Identificar os estados ativos de PR e CLR, identificando o resultado no estado Q e Q’
2. Identificar a mudança de estado CLK (no caso, de 1 para 0).
2.1. Identificar o estado de J e K e desenhar a resultado de Q e Q’.

## Slide 17: Flip Flop Tipo T
Entradas |  |  |  |  | Saídas |  | Estado
CLK |  | T | PR’ | CLR’ | Q | Q’ | 
x |  | x | 0 | 0 | 1 | 1 | Erro
x |  | x | 0 | 1 | 1 | 0 | Set
x |  | x | 1 | 0 | 0 | 1 | Reset
0/1 |  | x | 1 | 1 | Qa | Qa’ | Mem.
˄ |  | 0 | 1 | 1 | Qa | Qa’ | Mem.
˄ |  | 1 | 1 | 1 | Qa’ | Qa | Inversão toggle
Clear = CLR faz RESET ao circuito
Preset = PR faz SET ao circuito
 | T | Q
 | 0 | mem
 | 1 | Inversão toggle
Simplificação da tabela de verdade
Neste caso:
Desabilito em 1
Habilito em 0
As entradas PR e CLR são assíncronas, uma vez que, não dependem do CLK
1 de 2
www.ticmania.net