## Slide 1: Arduino
CHIP
Hardware
-Pins Digitais - Pins 0 ao 13
-Pins 3-5-6-9-10-11 pulse modulation ~
-Pins 0 e 1 – TX RX (transmitir ) e RX (receber)
-Analog In - Pins 0 ao 5
-Reset e Power
Software
-Arduino - configuração
-Arduino – programação
-Arduino IDE(Integrated Development Environment)
-Arduino – utilização
-Arduino cheat sheet

## Slide 2: Pins 0 ao 13
Digital pin – 0 a 13 fornecem acesso ao chip
Podem funcionar como input ou output
INPUT - lendo variações de voltagem de um dispositivo externo
OUTPUT - aplicar uma determinada voltagem entre 0 e 5 volts para um dispositivo externo
Em resumo estas portas permitem a comunicação entre o chip e os dispositivos externos (ex: Led ou uma resistência…)

## Slide 3: Pins 3-5-6-9-10-11 pulse modulation ~
Pins 3 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 pulse modulation ~
Podem ajustar a quantidade de volts que aplicam a um dispositivo externo (entre 0 e 5 volts)

## Slide 4: Pins 0 e 1 - TX (transmitir ) e RX (receber)
Existem 2 leds que nos indicam se os dispositivo estão a comunicar. Se os leds não piscarem então não está a ocorrer nenhuma comunicação
Pin 1 - TX (transmitir)
Pin 0 - RX (receber)
Sempre que é necessário a comunicação entre o Arduíno e o computador é através destas portas que o fazemos.

## Slide 5: Analog In - Pins 0 ao 5
Analog In pin 0 ao 5 – analog to digital
Recebe sinais analógicos e transforma-os em sinais digitais.
Exemplo1: O botão de volume recebe uma variação analógica e tira a amostra para digital.
Nota importante – Estes pins também podem ser utilizados como os pins digitais que vimos antes
Exemplo2: Sensor de temperatura Se colocar-mos um sensor de temperatura no pin A1 ira ser lida uma amostra digital da subida ou descida da temperatura. Como resultado teremos um valor aproximado da temperatura real num dado momento.

## Slide 6: Reset e Power
Power – pode escolher entre 3.5 e 5 v
Reset – se aplicar 0 v tb faz reset ao programa.
O que faz o reset? Reset faz recomeçar o programa sem apagar nada

## Slide 7: Links Software
Fig1
• Site oficial Arduino : http://www.arduino.cc
Comandos da linguagem Arduino: http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage
• Simuladores
123D Circuits.io : http://123d.circuits.io Free - Simula
Virtual Breadboard (Pago)
http://www.virtualbreadboard.com/Main.aspx?TAB=Home http://www.virtualbreadboard.com/Main.aspx?TAB=Downloads
• Fritzing - para desenhar esquemas elétricos: www.fritzing.org Free Free (Editar > Preferências Fig1) – Não Simula

## Slide 8: Arduino - configuração

## Slide 9: Arduino - programação
Programa para Arduino = “SKETCH”
Estrutura de um sketch
Comentários
//linha de comentário
/*
texto de comentário
*/
<declarações> : declaração de constantes, variáveis, tipos, etc (OPCIONAL)
void setup ( ) { <codigo> } : <codigo> é executado uma só vez; serve principalmente para efetuar inicializações
void loop ( ) { <codigo> } : após a execução de “setup”, <codigo> é executado de modo contínuo (em ciclo) até que a alimentação seja desligada (ou reset ).

## Slide 10: Arduino IDE(Integrated Development Environment ) Ver: http://arduino.cc/en/Guide/Environment

## Slide 11: Arduino – utilização

## Slide 12: Arduino cheat sheet https://github.com/liffiton/Arduino-Cheat-Sheet/blob/master/Arduino%20Cheat%20Sheet.pdf

## Slide 13
Arduino cheat sheet