## Slide 1: Módulo 3 – Circuitos Combinatórios
Descodificadores e Codificadores
www.ticmania.net

## Slide 2: Index
Codificadores vs Descodificadores (3 e 4)
Codificador decimal – código BCD8421 (5)
Exercício - Codificador decimal para teclado de 10 teclas (6 e 7)
Exercício - Codificador 4:2 (9 e 10)
Exercício - Codificador de prioridades 4:2 (11)
Codificador de prioridades 4:2 vs Codificador 4:2 (12)

## Slide 3: Codificadores e Descodificadores
Descodificar converte a informação de binário para outra forma de representação (ex. binário para decimal).
Codificar designa o processo de representar caracteres ou grupos de caracteres em código binário.
 | 22=4 |  |  |  |  |  | 
 | I3 | I2 | I1 | I0 |  | O1 | O0
D0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0
D1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1
D2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0
D3 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1
 |  |  | 22=4 |  |  |  | 
I1 | I0 |  | O3 | O2 | O1 | O0 | 
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | D0
0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | D1
1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | D2
1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | D3
2-4
Descodificador
Decoder
n input
2n output
Ex: n=2 input
Ex: 22=4 output
I0
I1
D0
D1
D2
D3
4-2
Codificador
Encoder
2n input
n output
Ex: 22=4 input
Ex: n=2 output
O0
O1
I0
I1
I2
I3
D0
D1
D2
D3
www.ticmania.net
1 de 2

## Slide 4
DESCODIFICADOR é, genericamente, um circuito com múltiplas entradas e múltiplas saídas, que converte entradas codificadas em saídas igualmente codificadas, em que o código usado na entrada é diferente do usado na saída. (ex: binário para decimal)
www.ticmania.net
CODIFICADORES – É um circuito capaz de converter um sinal de determinado tipo, como por exemplo decimal, num sinal binário ou BCD.
Codificadores e Descodificadores
2 de 2
Codificador 4:2 (4 entradas e 2 saídas)
Descodificador 2:4 (2 entradas e 4 saídas)

## Slide 5: Descodificadores e Codificadores código BCD8421
Codificador decimal
Código BCD (Binary Coded Decimal)
O código BCD foi criado para codificar os números decimais de 0 a 9, com 4 bits para cada dígito, ou seja, o BCD é a conversão dos decimais em um número binário de 4 bits. Porém, com 4 bits podemos contar de 0 a 15 em um total de 16 valores diferentes. Mas, o BCD é a conversão de números decimais que possui 10 símbolos (0 a 9). Isso significa que no BCD é usado apenas os dez primeiros dígitos e o restante é adotado como erro.
Nota: Neste teclado apenas posso carregar numa tecla de cada vez
www.ticmania.net

## Slide 6: Descodificadores e Codificadores código BCD8421
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 4 | 2 | 1
e9 | e8 | e7 | e6 | e5 | e4 | e3 | e2 | e1 | e0 | s3 | S2 | s1 | s0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
S3=e9+e8
S2=e7+e6+e5+e4
S1=e3+e2+e6+e7
S0=e9+e7+e5+e3+e1
Codificador decimal para teclado de 10 teclas
www.ticmania.net
1 de 2
Exercício

## Slide 7: Descodificadores e Codificadores código BCD8421
www.ticmania.net
2 de 2
Exercício
Codificador decimal para teclado de 10 teclas

## Slide 8: Descodificadores Binários
As quantidades discretas de informação podem ser representadas em sistemas digitais através de códigos binários. Um código binário de n bits é capaz de representar até 2n elementos diferentes de uma informação codificada.
www.ticmania.net

## Slide 9: Exercício Codificador 4:2
codificar 4 teclas tendo na saída um número binário de 2 bits
e3 | e2 | e1 | e0 | s1 | s0 | Posição
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3
O problema deste processo é que sempre que existe mais do que uma entrada ativa a duas saídas vão ficar ativadas
Codificador de prioridades elimina o problema de duas ou mais entradas serem acionadas simultaneamente.
www.ticmania.net
1 de 2
Exercício

## Slide 10: Exercício Codificador 4:2
codificar 4 teclas tendo na saída um número binário de 2 bits
https://www.tinkercad.com
www.ticmania.net
2 de 2
Exercício

## Slide 11: Exercício Codificador de prioridades 4:2
N=4 |  |  |  | M=2 |  |  | 
Entradas |  |  |  | Saídas |  |  | 
e3 | e2 | e1 | e0 | s1 | s0 | S0 | s1
0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x
0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | e3’e2’e1 | x
0 | 1 | x | x | 1 | 0 | x | e3’e2
1 | x | x | x | 1 | 1 | e3 | e3
S1=e3+e3’e2
S0=e3’e2’e1+e3
codificar 4 teclas tendo na saída um número binário de 2 bits
Codificador prioridades - Possui a lógica necessária para obter na saída um código binário relativo à entrada ativa de mais alta ordem.
Elimina o problema de duas ou mais entradas serem acionadas simultaneamente.
X= DON'T CARE
www.ticmania.net
Exercício
1 de 2

## Slide 12: Codificador de prioridades 4:2 vs Codificador 4:2
Possui a lógica necessária para obter na saída um código binário relativo à entrada ativa de mais alta ordem.
• Elimina o problema de duas ou mais entradas serem acionadas simultaneamente.
O problema deste processo é que sempre que existe mais do que uma entrada ativa a duas saídas vão ficar ativadas
Codificador de prioridades 4:2
Codificador 4:2
www.ticmania.net
Exercício
2 de 2

## Slide 13: Descodificador binário 2:4
 |  |  | 22=4 |  |  |  | 
A1 | A0 |  | D3 | D2 | D1 | D0 | 
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | X0
0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | X1
1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | X2
1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | X3