## Slide 1: Circuitos Sequenciais
www.ticmania.net
LATCH ou Flip-Flop RS assíncrono
www.ticmania.net

## Slide 2: Circuitos Combinatórios Sequenciais
Circuito Combinatório
saídas dependentes unicamente das entradas atuais
Circuito Sequencial
saídas dependentes das entradas atuais e passadas (memória)
Biestáveis
Trancados “latched” num estado 0 ou 1 (memória)
síncronos (Flip-flop)
Sinal de clock
assíncronos (Latch)
Sem sinal de Clock
A principal diferença entre os latches e flip-flops ocorrer no método usado para a mudança de estado

## Slide 3: circuito combinatório vs Circuito sequencial
Um circuito combinatório tem, as saídas dependentes unicamente das entradas actuais, enquanto que o circuito sequencial tem as saídas dependentes das entradas actuais mas também do seu passado.
É muitas vezes impossível descrever um circuito sequencial com uma tabela que liste as suas saídas em função das suas entradas ao longo do tempo.
Exemplo: Num circuito combinatório é possível somar 2 números, mas se o numero for muito grande o circuito torna-se difícil, ENTÃO, utiliza-se o circuito sequencial (que tem memória) sendo possível somar números grandes passo a passo, digito a digito.
Num circuito combinatório a saída depende exclusivamente do estado lógico das entradas
Num circuito sequencial a saída depende das entradas mas também do estado anterior da saída (memória)
www.ticmania.net

## Slide 4: Circuito sequencial
Circuito sequencial é um circuito digital cujo comportamento é determinado, parcial ou totalmente, pelas entradas do momento, pelas entradas que ocorreram no passado.
Os mais importantes são os biestáveis, que, por serem constituídos por portas lógicas e terem a capacidade de armazenar um bit de informação, são por vezes vistos como elementos de memória. Os circuitos sequenciais biestáveis dividem-se em síncronos (Flip-flop) e assíncronos (Latch) conforme a sua capacidade de alterar a saída a qualquer instante ou somente quando houver uma variação no sinal de clock.
Flip-Flop
www.ticmania.net
Biestáveis ​​porque a saída pode ser 0 ou 1, e permanece trancada “latched” até a alguma condição mude ou seja aplicado um outro sinal ou pulso.

## Slide 5: Latch vs Flip-Flop
O latch é um dispositivo de armazenamento temporário que tem dois estados estáveis (biestável).
Os latches são similares aos flip-flops porque são dispositivos biestáveis e que podem permanecer em um dos dois estados estáveis usando uma configuração de realimentação, na qual as saídas são ligadas às entradas opostas.
A principal diferença entre os latches e flip-flops pode ocorrer no método usado para a mudança de estado.
Biestável - O flip-flop ou latch são elementos de circuito que podem apresentar no seu funcionamento apenas dois estados estáveis. Não existem estados intermédios entre estes dois estados.
A aplicação de um sinal de entrada pode mudar o dispositivo de um estado para outro e como a qualquer momento podemos saber qual é o estado em que ele se encontra, é possível considerar este circuito como uma memória capaz de armazenar um bit.
www.ticmania.net

## Slide 6: Flip-Flop RS ou SR
S – set (liga a saída)
R – reset (desliga a saída)
R | S | Q | Q’ | 
0 | 0 | Qa (Q anterior) | Q’a (Q’ anterior) | Memória
0 | 1 | 1 | 0 | Set
1 | 0 | 0 | 1 | Reset
1 | 1 | 0 | 0 | Erro lógico
(assíncrono)
www.ticmania.net
Flip-Flop ou Latch com portas NAND e NOR
Para maior conveniência na manipulação do latch é vantajoso substituir os inversores por portas NOR ou NAND. Os terminais adicionais de entrada servem como terminais de controlo. O símbolo lógico para um latch RS é o seguinte.

## Slide 7: Flip-Flop RS ou SR
S – set (liga a saída)
R – reset (desligar a saída)
R | S | Q | Q’ | 
0 | 0 | Qa (Q anterior) | Q’a (Q’ anterior) | Memória
0 | 1 | 1 | 0 | Set
1 | 0 | 0 | 1 | Reset
1 | 1 | 1 | 1 | Erro lógico
Flip-Flop RS portas NAND
Flip-Flop RS portas NOR
Exercício – Verifica o funcionamento dos dois circuitos e tira as tuas conclusões
(assíncrono)
www.ticmania.net

## Slide 8: Flip-Flop (Exercício reservatório)
Sensor A
Válvula Solenoide B
Botão de pressão C
Situação / Problema
O circuito deve encher o deposito (Abrindo a válvula B (b=1)) quando o botão C (c=1) é pressionado e deve desligar quando o sensor detetar que o deposito está cheio (a=1) (Fechando a válvula B (b=0))
Sensor A
Válvula Solenoide B
Botão de pressão C
www.ticmania.net

## Slide 9: Flip-Flop (Exercício alarme)
Sensor LDR
LED Laser
Com recurso a um Botão de pressão, led laser, um LDR, um Buzzer e um FF, cria um circuito de alarme.
LED Laser - light-emitting diode
LDR - Light Dependent Resistor
Nota: Antes de começar deves compreender o funcionamento dos componentes utilizados, principalmente o LDR
buzzer
buzzer
Justifica a escolha do tipo de portas usadas no FF
www.ticmania.net

## Slide 10: Diagrama Temporal de Q e Q’
R | S | Q | Q’ | 
0 | 0 | Qa | Q’a | Mem.
0 | 1 | 1 | 0 | Set
1 | 0 | 0 | 1 | Reset
1 | 1 | 1 | 1 | Erro lógico
www.ticmania.net

## Slide 11: Diagrama Temporal de Q e Q’
R | S | Q | Q’ | 
0 | 0 | Qa | Q’a | Mem.
0 | 1 | 1 | 0 | Set
1 | 0 | 0 | 1 | Reset
1 | 1 | 1 | 1 | Erro lógico
Resolução parte I
www.ticmania.net

## Slide 12: Diagrama Temporal de Q e Q’
R | S | Q | Q’ | 
0 | 0 | Qa | Q’a | Mem.
0 | 1 | 1 | 0 | Set
1 | 0 | 0 | 1 | Reset
1 | 1 | 1 | 1 | Erro lógico
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
Resolução parte II
www.ticmania.net